SpiralMachine VM

Especificações:

Memória: 8 kilobytes (8192 x 8 bits)
Stack: 2 kilobytes (2048 x 8 bits)

Flags
E – Equal
XG – X Greater
YG – Y Greater

Registradores:
X – All Purpose (8 bits)
Y – All Purpose (8 bits)
R – ALU Results (8 bits)
T – Temporary Register (8 bits)
SP – Stack Pointer (8 bits)
PC – Program Counter (16 bits)

Mapa de Memória:

Range	Definição
$0000-$0003	.spm file header
$0004-$0404*	VRAM. Tela é 32x32.
$0405-$0C05	2kb Stack
$0C06-$2000	Program memory

*Valores no VRAM são dispostos da seguinte maneira:
RRGGBBPP, sendo:
R = Valor de Vermelho
G = Valor de Verde
B = Valor de Azul
P = Padding (sempre 0)
Para extrair o valor de determinada cor de um pixel a partir de um ponto da memória de vídeo:
Vermelho: pixel & C0
Verde: (pixel « 2) & C0;
Azul: (pixel « 4) & C0;

ISA:
Instruções: 32 bits – 1 byte OPCode, 1 byte destino HB, 1 byte destino LB, 1 byte origem – 4 bytes
Valores imediatos de memória (X) são calculados baseados no início da memória de vídeo (0x004) ou a Program Memory (0xC06).
Por exemplo, considerando as seguintes instrução:
=> LDI 0x2, 0x3
O valor imediato 3 seria carregado ao ponto 0xC06 + 0x2 da memória de programas.
=> VRI 0x3, 0x80
O valor imediato 0x80 seria carregado ao ponto 0x004 + 0x3 da VRAM.

INSTRUÇÃO	MNEMONICO	OPCODE	DESCRIÇÃO
LOAD I (X), Y	LDI X, Y	0x00	Carrega um imediato (Y) a localização X da memória
LOAD I RX, Y	LDX Y	0x01	Carrega um imediato (Y) ao registrador X
LOAD I RY, Y	LDY Y	0x02	Carrega um imediato (Y) ao registrador Y
LOAD I RX, RY	LXY (Implied)	0x03	Carrega o valor do registrador Y ao registrador X
LOAD I RY, RX	LYX (Implied)	0x04	Carrega o valor do registrador X ao registrador Y
LOAD (X), RX	LMX (X)	0x0A	Carrega o valor do registrador X ao ponto de memória (X)
LOAD (X), RY	LMY (X)	0x0B	Carrega o valor do registrador Y ao ponto de memória (X)
LOAD RX, (X)	LXM X	0x14	Carrega o valor do ponto de memória X ao registrador X
LOAD RY, (X)	LYM X	0x15	Carrega o valor do ponto de memória X ao registrador Y
JUMP TO SUBROUTINE X	JSR X	0x05	Faz um jump para o ponto de memória X. O valor atual do PC sofre push para o Stack.
JUMP TO LOCATION X	JMP X	0x06	Faz um jump para o ponto de memória X.
JUMP TO LABEL X	JTL X	0x16	Faz um jump para o label X
PUSH PC TO STACK	PCS	0x1D	Faz push to valor do PC para o topo do stack. Decrementa o SP em 1
PUSH TO STACK X	PHA X	0x07	Faz push do valor X para o topo do stack. Reduz o SP em 1
POP	POP (Implied)	0x08	Faz pop do topo do stack. Incrementa o SP em 1
POP TO PC	PPC	0x1C	Faz pop do topo do stack e adiciona o valor ao PC. Incrementa o SP em 1
POP TO TEMP	PTM	0x21	Faz pop do topo da stack e adiciona o valor ao registrador T.
INCREMENT RX	INX (Implied)	0x09	Incrementa o valor do registrador X.
INCREMENT RY	INY (Implied)	0x0C	Incrementa o valor do registrador Y.
DECREMENT RX	DEX (Implied)	0x0D	Decrementa o valor do registrador X.
DECREMENT RY	DEY (Implied)	0x0E	Decrementa o valor do registrador Y.
LOAD RX, (X)	LEX X	0x0F	Carrega o valor do endereço de memória X ao registrador X
LOAD RY, (X)	LEY X	0x10	Carrega o valor do endereço de memória X ao registrador Y
ADD RX, RY	AXY (Implied)	0x11	Soma o valor do registrador X com o do registrador Y e guarda o resultado no RR
SUB RX, RY	SXY (Implied)	0x12	Subtrai o valor do registrador X com o do Y (X-Y) e guarda o resultado no RR
SUB RY, RX	SYX (Implied)	0x13	Subtrai o valor do registrador Y com o do X (Y-X) e guarda o resultado no RR
COMPARE RX, RY	CMP (Implied)	0x17	Compara o valor presente no registrador RX e RY por meio de um SXY e guarda o resultado no RR. / Se RR = 0, seta a flag E e limpa YG e XG. / Se RR < 0, seta a flag YG e limpa XG/E. / Se RR > 0, seta a flag XG e limpa a YG/E.
BRANCH IF EQUAL	BEQ X	0x18	Dá branch para a localização X de memória se a flag E estiver setada. O valor atual do PC é pushado ao stack.
BRANCH IF X GREATER	BXG X	0x19	Dá branch para a localização de memória X se a flag XG estiver setada. / O valor atual do PC é pushado ao stack.
BRANCH IF Y GREATER	BYG X	0x1A	Dá branch para a localização de memória Y se a flag YG estiver setada. / O valor atual do PC é pushado ao stack.
BLIT X	BLT X	0x1B	Desenha um pixel com a cor do endereço de memória X no ponto específico da tela.
LOAD I TO VRAM LOCATION X	VRI X, I	0x1E	Carrega um imediato (I) para o endereço X do VRAM
LOAD X TO VRAM LOCATION X	VRX X	0x1F	Carrega o valor do registrador X para o endereço X do VRAM
LOAD Y TO VRAM LOCATION Y	VRY X	0x20	Carrega o valor do registrador Y para o endereço X do VRAM